## Slide 1
智慧家庭服务机器人
——项目总结报告
汇报人：李国玮
补丁嵌入队

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
02
03
04
项目目标
成果展示
开发过程
课程体会

## Slide 3
项目目标
01
补丁嵌入队
需求回顾
功能概述
  室内原地手动建图+标注
  根据指令进行导航+远端取物
  语音对话+语音控制
异常处理
非功能概述
  系统更新+恢复出厂设置
  用户交互+语音控制响应时间短
  语音识别正确率高
  具有美观、简洁的人机交互界面
  具有完备的异常处理能力
异常情况 | 处理方法
导航遇到障碍物 | 自动避障/停止导航
物体识别异常 | 及时反馈，停止抓取
识别语音异常 | 提示用户重新讲话
地图命名重复 | 用户界面提示重新命名
航点命名重复 | 用户界面提示重新命名
未标注航点就开始导航 | 用户界面无法完成
字段值为空或超出长度限制 | 用户界面报错

## Slide 4
项目目标
01
补丁嵌入队
设计实现
用户界面设计
  配置模式：建图+标注
  服务模式：导航+取物（手动交互/语音控制）
  系统升级、恢复出厂设置、用户手册
Notes: 放3张图

## Slide 5
项目目标
01
补丁嵌入队
设计实现
系统总体架构
系统实现思路
  前后端框架: Vue+Django
  后端与数据库通信：pymysql+mysql
  后端与主控节点交互：WebSocket+ROS主从机
  主控节点与各功能节点通信：ROS服务机制
用户层：人机交互
控制层：承接通信
功能层：具体业务
用户主机
机器人
Notes: 放3张图

## Slide 6
视频展示
02
补丁嵌入队
成果展示
  进入配置模式，新建地图
  航点标注及保存
  进入服务模式，开始远端取物
    首先导航至桌子
    机械臂取物
    导航至目标地点
    递物给用户
流程介绍
视频位置位于课程总结.mp4

## Slide 7
迭代增量开发模型
03
补丁嵌入队
开发过程
基础功能实现（3.25-4.13）
  通过5个ROS节点可在仿真环境下运行机器人（功能层）
  主控：景鸿斌
  导航：王子豪
  标注：刘子奇
  取物：李国玮
  移动：高渤宇
2. 系统初步开发 (4.14-5.15)
  通过用户界面可完成对机器人的控制（用户层+控制层）
  前端：高渤宇
  后端+数据库：李国玮
  主控：景鸿斌
  测试人员：刘子奇
3. 系统增量开发（5.16-now）
  增量开发，并提高系统稳定性
  语音控制：王子豪
  恢复出厂设置：李国玮
  系统升级：王子豪+刘子奇
  测试人员：刘子奇+高渤宇

## Slide 8
Gitlab过程管理
03
补丁嵌入队
开发过程
Issues
Merge Requests
MileStone：进度提醒
评论区：交流讨论
代码审查：保护主分支
追踪审计：追踪代码更改

## Slide 9
课程体会
04
补丁嵌入队
通过深入学习ROS架构、主从机以及服务通信机制，我们掌握了使用Python编写ROS代码的技能，提升了机器人开发能力
掌握使用Gitlab进行版本控制、协作编程
前后端、主控交互提升团队开发能力
掌握ROS编程环境
切身体会开发过程各个角色
项目组长
系统分析员
系统架构师
测试人员
数据库架构师
文档评审人员
3. 培养团队合作理念